OKUL TEKNİK ŞARTNAMESİ

HURSOFT OKUL ÖĞRENCİ DEVAM PROGRAMI (ÖDKS) YAZILIMININ GÖRSELİ

Yazılımın Görseli aşağıdaki gibi olmalıdır. Yazılım ve Kart Okuyucu Cihaz ile ONLİNE çalışmalıdır

HURSOFT OKUL ÖĞRENCİ DEVAM PROGRAMI (ÖDKS) YAZILIMI ÖZELLİKLERİ

- Windows 98, Windows 2000, 2003, 2008, Windows 7, XP ve Vista işletim sistemleri tabanında çalışabilmelidir.

- Yazılım kullanıcıların zorlanmadan kullanacağı "kullanıcı dostu" bir ara yüze sahip olmalıdır.

- Yazılımın kurulumu ve kullanımı ile alakalı tüm dosyalar ve yardım dokümanları dijital ortamda beraberinde verilecektir.

- Hursoft Okul Öğrenci Takip Programı okul girişlerinde bulunan parmak izi ya da kart okuyucular ile giriş ya da çıkış yapan öğrencilerin kart ya da parmak izi bilgilerini kart yada parmak izi okuyucu cihazı ile kablosuz ortam üzerinden sunucu bilgisayarına aktarabilmeli.

- Hursoft Okul Öğrenci Takip Programı parmak izi, kart, şifre , yüz okuma cihazları ile ONLİNE Çalışmalıdır.

- Öğrenci, öğretmen veya personel parmağını, kartını, şifresini yada yüzünü cihaza okuttuğu anda öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, bölümü, veli ad soyadı, giriş tarihi giriş saati yada çıkış tarihi çıkış saati ve resmi yazılıma aynı saniye içerisinde ONLİNE düşmelidir.

- Cihazlar yazılım ile online her saniye cihaz ile haberleşme sağlıyor olmalıdır.

- E-Okul Sistemindeki Öğrenci Kayıtları (öğrenci ad soyad öğrenci no vb.) Okul öğrenci takip programına aktarım yapılabilmelidir.

- Okul öğrenci takip programı öğrenci geç giriş yaptığı anda yazılım anlık olarak geç giren öğrencinin velisine geç kaldığını SMS ile bildirim yapabilmelidir. (Örneğin Sayın ALİ KANER’ in velisi VELİ KANER 01.03.2012 tarihinde öğrencimiz 1 saat 12 dakika geç giriş yapmıştır. Bilginize))

- Okul öğrenci takip programı öğrenci erken çıkış yaptığı anda yazılım anlık olarak erken çıkan öğrencinin velisine erken çıktığını SMS ile bildirim yapabilmelidir. (Örneğin Sayın ALİ KANER’ in velisi VELİ KANER 01.03.2012 tarihinde öğrencimiz 1 saat 12 dakika erken çıkış yapmıştır. Bilginize))

- Hursoft Okul öğrenci takip programı öğrenci tam gün devamsızlık yaptığında yazılım belirlenen saat de öğrencinin velisine tam gün devamsızlığını SMS ile bildirim yapabilmelidir. (Örneğin Sayın ALİ KANER’ in velisi VELİ KANER 01.03.2012 tarihi 18:00:00 saati itibariyle öğrencimiz tam gün devamsızlık yapmıştır. Bilginize))

- Hursoft Okul öğrenci takip programı ile öğrenci kayıtları (ad, soyad, bölümü, tipi, grubu, sınfı, iletişim bilgileri, resim vb ) veli kayıtları (veli ad soyad, yakınlığı, cep telefonu, e mail, ev telefonu iş telefonu vb) bilgileri kayıt edilebilmelidir.

- Öğrenci Kayıt Ekranında sınırsız sayıda bölümü, öğrenci tipi, grubu ve sınıfı tanımlaması yapılabilmeli.

- Öğrenciye Sms ve Veliye Tek tuşla tek tek SMS yada toplu SMS gönderilebilmeli.

- Hursoft Okul öğrenci takip programındaki tüm raporlar Excel, Word, Jpeg, Bmp ye aktarım yapabilmelidir.

- Hursoft Okul öğrenci takip programındaki tüm raporlar belirlenen e-mail adresine yazılımdan direk e-mail gönderilebilmedir.

- Yazılımda çok kullanıcılı ortamlarda kullanıcılara istenilen yetkilendirme yapılabilmelidir. Kullanıcılara istenilen yetkilendirme ile çalışabilecekleri menüler belirlenebilmelidir. Böylece kullanıcılar sorumlu oldukları personel dışındaki personelleri görmemelidir. Kullanıcılar sadece yetkilerinin olduğu işlemleri yapabilmelidir.

- Yazılım ile okuyucular arasında gerçekleşen tüm durumlar ayrıca log dosyalarında kayıt altında tutulmalıdır.

- Yazılım veri tabanına parametrik olarak otomatik yedekleme işlemi yapılabilmelidir.

- Yazılımdan aşağıdaki işlemler yapılabilmeli.

| Hursoft Okul Öğrenci Takip İle Aşağıdaki Raporlar Alınabilir |
| --- |
| Öğrenci Kayıt Listesi | Öğrenci Veli Listesi |
| Öğrenci Cep Telefonu Listesi | Öğrenci Kütük Listesi |
| Tam Gün Gelmeyenlerin Listesi | Şuan İçeridekilerin Listesi |
| Geç Kalanların Listesi | Erken Çıkanların Listesi |
| Dışarıda Olanların Listesi | Kişi Giriş - Çıkış Listesi |
| Kişi Giriş - Çıkış Detay Listesi (Kişi Bazında) | Kişi Giriş - Çıkış Detay Listesi (Kapı Bazında) |
| Günlük Yoklama Listesi | Haftalık Yoklama Listesi |
| Haftalık Yoklama Listesi (Giriş - Çıkış Saatli) | Kapı Bazında Günlük Yoklama Listesi |
| Sınıf Bazında Öğrenci Günlük Yoklama Listesi | İzin Listesi |
| Öğrenci Adres Listesi | Öğrenci E-Mail Listesi |

Hursoft Okul Öğrenci Takip Programı İle Ağağıdaki Bilgileri Sms Gönderebilir

Öğrencinin saat kaçta geldiğini velisine SMS olarak gönderme

Öğrencinin saat kaçta çıktığını velisine SMS olarak gönderme

Geç gelen öğrencinin velisine geç kaldığını SMS olarak gönderme

Erken çıkan öğrencinin velisine erken çıktığını SMS olarak gönderme

Öğrencinin hangi kapıdan giriş yaptığını velisine SMS olarak gönderme

Öğrencinin hangi kapıdan çıkış yaptığını velisine SMS olarak gönderme

Tam gün gelmeyenlere otomatik olarak SMS gönderme

Hursoft Okul Öğrenci Takip Programı İle Hangi Access Kontrol İşlemleri Yapılabilir?

Bir Cihazdaki Parmak İzi Kart Ve Şifre Bilgileri Diğer Cihaza Aktarım Modülü

Programdaki Ad Soyad Bilgilerini Cihazda Ki Kart No Yada Parmak İzi No İle Eşleştirip Cihaz İle Eşitleme Modülü

Cihazdaki Ad Soyad Parmak İzi Ve Kart No Bilgilerinin Programa Aktarım Modülü

Excelden Öğrenci Bilgilerini Programa Aktarma Modülü

Cihazdaki Öğrenci Bilgisini Silme Modülü

Cihazdaki Yöneticiyi Kaldırma Modülü

Cihazdaki Tüm Bilgileri Silme Modülü

TURNİKE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TURNİKENİN GÖRSELİ (KART OKUYUCU TURNİKEYE MONTELİ)

| (A) | (B) | (C) |
| --- | --- | --- |
| İki Ayaklı Tek Kollu Turnike | Tek Ayaklı Tek Kollu Turnike | Tek Ayaklı İki Kollu Turnike |

TURNİKENİN GENEL ÖZELLİKLERİ

- Yukarıdaki turnike modelinden bir tanesi seçilmelidir.

- Turnike elektronik kontrol sistemi 24 Vdc güç ile çalışmalıdır. Sağlık emniyeti göz önünde bulundurularak düşük gerilim ( 24 V ) kullanılacaktır.

- Turnike elektronik kontrol sistemi 24 Vdc güç ile çalışmalıdır. Sağlık emniyeti göz önünde bulundurularak düşük gerilim ( 24 V ) kullanılacaktır.

- Turnikelerin çektikleri güç max.30 W olacaktır.

- Turnikeler 120 derece aralıklarla yerleştirilerek kontrollü dönen tripod kolları ile geçişi sağlayabilecek ve engelleyecektir.

- Güvenlik açısından sistem enerjisi kesildiği anda tripot kollar boşa dönecek konuma gelecektir.

- İki yönlü geçiş kontrolü sağlanabilecektir.

- Turnike tripod kolları temassız hallefect sensör sistemi ile konumu algılayacaktır.

- Hareket kontrolü , Bir yöne geçiş hareketi başladığında , ters yöne geçişi engelleyerek ,yarı dönüşü geçtikten sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve hidrolik amasitörlü yapı sayesinde otomatik ve yumuşatılarak sağlanır özellikte olacaktır.

- Özel kaidesi ile montaj basitçe yapılacaktır

- Turnike hava şartları -20, +70 Carasında çalışabilecektir.

- Turnikelerin ana gövde ve tripod kolları 1,5 mm paslanmaz çelikten imal edilecektir. Turnike kasa ölçüleri 28x45x97 ( + / - 2 ) tolerans değerlerinde olmalıdır.

- Diğer aksam ve parçalar korozyona mukavim galvaniz kaplama yapılacaktır.

- Kullanılan kolların tutturulduğu ayna çelik döküm olmalı ve nikel krom kaplı olmalıdır.

- Kullanılacak paslanmaz kol kalınlıkları çap 32-40 arası olacaktır.

- Kullanılan kol uçlarında koruma amaçlı plastik tıpalar kullanılacaktır.

- Acil durum söz konusu olduğunda sistem enerjisi kesilerek serbest geçiş imkanı sağlanacaktır.

- Elektrik arızalarında veya kesilmelerinde ana mekanizma serbest ve kilitsiz kalacaktır.

- Turnikeler toplu geçişe uygun olarak üretilmeli , mekanizma günlük devir sayısı 5.000 den fazla geçişe uygun olacaktır.

- Turnike mekanizmasında kullanılan malzemeler uzun ömürlü olması ön görüsüyle mekanizma parçaları ısıl işleme tabi tutularak sertlikleri artırılmış olacaktır.Tamamı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Plastik, polyamid v.b üniteler kullanılmayacaktır

- Kullanılacak 24 Vluk selenoidler altlarında ısıyı alıcı aliminyum parçalar bulunacaktır.

- Mekanizma üzerinde kullanılan bütün vida,somun v.b malzemeler paslanmaz olacaktır.

- Turnike giriş yönünde ön kısmında ve çıkış yönünde arka kısmında giriş-çıkış göstergeleri bulunacak ve bu göstergeler kapak üzerinde olmayacaktır.

- Turnike kapakları menteşeli bir yapıya sahip olmalıdır.

- Turnike kontrol kartında 1 adet ,232,1 adet 485 haberleşme  girişleri olacaktır.

- Turnike kontrol kartı 2 adet ınput , 2 adet output kontak girişleri olmalıdır

- Turnike kontrol kartı üzerinde sesli buzzer olmalıdır.

- Kart çıkışındaki selenoid çıkışları ; NO  ve NC pozisyonları kart üzerindeki dip siwchlerle ayarlanabilmelidir.

- Turnike kontrol kartı üzerinde , sayaç , feedback ve acil çıkış kontak uçları olmalıdır.

- Turnikeler hava şartları göz önünde bulundurulmak kaydı ile dış ortamda hizmet verecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

- Turnike içerisindeki tüm dişli ve mekanik aksamlar, uzun süre yağlama gerektirmeyecek şekilde imal edilmiş olmalı ve sessiz çalışmalıdır.

- Üretici Firmaya ait  Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.

- Üretici firmaya ait ISO-9001 Kalite belgesi olmalıdır.

- Üretici firmaya ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

KART OKUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ (KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ)

| Teknik Özellikler |
| --- |
| Kimlik Kartı Kapasitesi | 10.000 Kart Okuma Kapasitesi |
| Parmak İzi Kapasitesi | 3000 (1: H) |
| Kayıt Kapasitesi | 100.000 |
| Ekran | 3-inç ekran |
| Iletişim | TCP / IP, RS232 / 485, USB (ana bilgisayar ve istemci) |
| Standart Fonksiyonlar | Web Sunucusu, Kısa Mesaj, Otomatik Durum Anahtarı, Self-Servis Sorgu, İş Kanunu, T9 girişi, 9 hane Kullanıcı kimliği, DST, Program Bell |
| Opsiyonel Fonksiyonlar | Kimlik / Mifare Kart, Harici Yazıcı |
| Yazılım | Hursoft Okul Öğrenci Devam Programı ile tam entegrasyon |
| Güç Kaynağı | DC 5V 2A |
| Doğrulama Hız | ≤0.5 sn |
| Çalışma Sıcaklığı. | 0 ° C-45 ° C |
| Çalışma Nemi | % 20-% 80 |
| Boyut | 180 × 135 × 37 mm (Boy x En x Kalınlık) |
| Net Ağırlığı | 0.70 kg |