SPOR MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HURSOFT SPOR MERKEZİ ÜYE TAKİP YAZILIMININ GÖRSELİ

Yazılımın Görseli aşağıdaki gibi olmalıdır. Yazılım Parmak İzi - Kart - Yüz Okuyucu Cihaz ile ONLİNE çalışmalıdır

HURSOFT SPOR MERKEZİ ÜYE TAKİP PROGRAMI YAZILIMI ÖZELLİKLERİ

- Windows 98, Windows 2000, 2003, 2008, Windows 7, XP ve Vista işletim sistemleri tabanında çalışabilmelidir.

- Yazılım kullanıcıların zorlanmadan kullanacağı "kullanıcı dostu" bir ara yüze sahip olmalıdır.

- Yazılımın kurulumu ve kullanımı ile alakalı tüm dosyalar ve yardım dokümanları dijital ortamda beraberinde verilecektir.

- Hursoft Spor Merkezi Üye Takip Programı spor merkezi girişlerinde bulunan parmak izi ya da kart okuyucular ile giriş ya da çıkış yapan üyelerin kart ya da parmak izi bilgilerini kart yada parmak izi okuyucu cihazı ile kablolu ortam üzerinden sunucu bilgisayarına aktarabilmeli.

- Hursoft Spor Merkezi Üye Takip Programı  parmak izi, kart, şifre , yüz okuma cihazları ile ONLİNE Çalışmalıdır.

- Üye ve personel parmağını, kartını, şifresini yada yüzünü cihaza okuttuğu anda üyenin adı, soyadı, program adı üyelik tipi, giriş tarihi giriş saati yada çıkış tarihi çıkış saati ve resmi yazılıma aynı saniye içerisinde ONLİNE düşmelidir.

- Cihazlar yazılım ile online her saniye cihaz ile haberleşme sağlıyor olmalıdır.

- Üye parmağını, kartını ve yüzünü cihaza tanıttığı anda üyenin bilgileri, resmi, üyelik bitiş tarihine kaç gün kaldığı, üye kontör hakkı ve üyenin bakiyesi aynı saniye içinde ekrana gelmeli.

- Üyeleri kaydedebilir, üyelerin spor geçmişlerini, sağlık bilgilerini, üyelik tiplerini, nüfus bilgilerini ve iletişim bilgilerini kaydedebilir ve takibini yapabilirsiniz. Ödeme Tablolarını görebilir, Borç Ödenen Tahakkuk İşlemlerini yapabilirsiniz.

- Spor Merkezinize kayıtlı olan üyeleri aylık veya yıllık olarak borçlandırabilirsiniz. Borçlandırmayı senet, banka, kredi kartı şeklinde ödeme türünü belirterek yapabilirsiniz. Toplam borç listesini, cari hesap ekstresini alabilir ve toplu senet basımı yapabilirsiniz.

- Rezervasyon İşlemlerini gerçekleştirebilir, Ziyaretçi ve Misafir Takip işlemlerini yapabilirsiniz.

- Üye Ödeme İşlemlerini gerçekleştirebilir, Cari Hesap Ekstresini alabilir ve makbuz basımı yapabilirsiniz.

- Üye Kayıt Ekranında sınırsız sayıda üyelik tipi, program adı, ve grup tipi tanımlaması yapılabilmeli.

- Üyeye Sms tek tuşla tek SMS yada tüm üyelere toplu SMS gönderilebilmeli.

- Hursoft spor merkezi üye takip programındaki tüm raporlar Excel, Word, Jpeg, Bmp ye aktarım yapabilmelidir.

- Hursoft spor merkezi üye takip programındaki tüm raporlar belirlenen e-mail adresine yazılımdan direk e-mail gönderilebilmedir.

- Yazılımda çok kullanıcılı ortamlarda kullanıcılara istenilen yetkilendirme yapılabilmelidir. Kullanıcılara istenilen yetkilendirme ile çalışabilecekleri menüler belirlenebilmelidir. Böylece kullanıcılar sorumlu oldukları personel dışındaki personelleri görmemelidir. Kullanıcılar sadece yetkilerinin olduğu işlemleri yapabilmelidir.

- Yazılım ile okuyucular arasında gerçekleşen tüm durumlar ayrıca log dosyalarında kayıt altında tutulmalıdır.

- Yazılım veri tabanına parametrik olarak otomatik yedekleme işlemi yapılabilmelidir.

- Yazılımdan aşağıdaki işlemler yapılabilmeli.

| Hursoft Spor Merkezi Üye Takip Programı İle Aşağıdaki Raporlar Alınabilir |
| --- |
| Üyelerin Listesi | Üyelik Tipi Bazında Üye Devam Listesi |
| Üye Telefonu Listesi | Program Adı Bazında Üye Devam Listesi |
| Üye Adres Listesi | Borcu Olan Üyelerin Listesi |
| Üye Kan Grubu Listesi | Borç Ödenen Durum Listesi |
| Üye Aile Listesi | Ödeyen Üyelerin Listesi |
| Üyeliği Bitenlerin Listesi | İşletme Defteri Hazırla |
| Üyeliği Başlayanların Listesi | Gelir Gider Kasa Defteri |
| Günlük Gelen Üyelerin Listesi | Üyeliği Başlayanların Listesi |
| Günlük Gelmeyen Üyelerin Listesi | Üye Giriş Çıkış Listesi |
| İki Tarih Arasında Gelmeyen Üyelerin Listesi | Üye Borç Ödeme Makbuzu |

Hursoft Spor Merkezi Üye Takip Programı İle Ağağıdaki Bilgileri Sms Gönderebilir

Doğum günü yaklaşanlara SMS olarak gönderme

Borcu olan üyelere SMS olarak gönderme

Ramazan Bayramı tebriği SMS olarak gönderme

Kurban Bayramı tebriği SMS olarak gönderme

Üyeliği bitenlere SMS olarak gönderme

Gelmeyen üyelere SMS olarak gönderme

Üyelere toplu olarak SMS gönderme

Hursoft Spor Merkezi Üye Takip Programı İle Hangi Access Kontrol İşlemleri Yapılabilir?

Bir Cihazdaki Parmak İzi Kart Ve Şifre Bilgileri Diğer Cihaza Aktarım Modülü

Programdaki Ad Soyad Bilgilerini Cihazda Ki Kart No Yada Parmak İzi No İle Eşleştirip Cihaz İle Eşitleme Modülü

Cihazdaki Ad Soyad Parmak İzi Ve Kart No Bilgilerinin Programa Aktarım Modülü

Excelden Öğrenci Bilgilerini Programa Aktarma Modülü

Cihazdaki Öğrenci Bilgisini Silme Modülü

Cihazdaki Yöneticiyi Kaldırma Modülü

Cihazdaki Tüm Bilgileri Silme Modülü

TURNİKE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TURNİKENİN GÖRSELİ (KART OKUYUCU TURNİKEYE MONTELİ)

| (A) | (B) | (C) |
| --- | --- | --- |
| İki Ayaklı Tek Kollu Turnike | Tek Ayaklı Tek Kollu Turnike | Tek Ayaklı İki Kollu Turnike |

TURNİKENİN GENEL ÖZELLİKLERİ

- Yukarıdaki turnike modelinden bir tanesi seçilmelidir.

- Turnike elektronik kontrol sistemi 24 Vdc güç ile çalışmalıdır. Sağlık emniyeti göz önünde bulundurularak düşük gerilim ( 24 V ) kullanılacaktır.

- Turnike elektronik kontrol sistemi 24 Vdc güç ile çalışmalıdır. Sağlık emniyeti göz önünde bulundurularak düşük gerilim ( 24 V ) kullanılacaktır.

- Turnikelerin çektikleri güç max.30 W olacaktır.

- Turnikeler 120 derece aralıklarla yerleştirilerek kontrollü dönen tripod kolları ile geçişi sağlayabilecek ve engelleyecektir.

- Güvenlik açısından sistem enerjisi kesildiği anda tripot kollar boşa dönecek konuma gelecektir.

- İki yönlü geçiş kontrolü sağlanabilecektir.

- Turnike tripod kolları temassız hallefect sensör sistemi ile konumu algılayacaktır.

- Hareket kontrolü , Bir yöne geçiş hareketi başladığında , ters yöne geçişi engelleyerek ,yarı dönüşü geçtikten sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve hidrolik amasitörlü yapı sayesinde otomatik ve yumuşatılarak sağlanır özellikte olacaktır.

- Özel kaidesi ile montaj basitçe yapılacaktır

- Turnike hava şartları -20, +70 Carasında çalışabilecektir.

- Turnikelerin ana gövde ve tripod kolları 1,5 mm paslanmaz çelikten imal edilecektir. Turnike kasa ölçüleri 28x45x97 ( + / - 2 ) tolerans değerlerinde olmalıdır.

- Diğer aksam ve parçalar korozyona mukavim galvaniz kaplama yapılacaktır.

- Kullanılan kolların tutturulduğu ayna çelik döküm olmalı ve nikel krom kaplı olmalıdır.

- Kullanılacak paslanmaz kol kalınlıkları çap 32-40 arası olacaktır.

- Kullanılan kol uçlarında koruma amaçlı plastik tıpalar kullanılacaktır.

- Acil durum söz konusu olduğunda sistem enerjisi kesilerek serbest geçiş imkanı sağlanacaktır.

- Elektrik arızalarında veya kesilmelerinde ana mekanizma serbest ve kilitsiz kalacaktır.

- Turnikeler toplu geçişe uygun olarak üretilmeli , mekanizma günlük devir sayısı 5.000 den fazla geçişe uygun olacaktır.

- Turnike mekanizmasında kullanılan malzemeler uzun ömürlü olması ön görüsüyle mekanizma parçaları ısıl işleme tabi tutularak sertlikleri artırılmış olacaktır.Tamamı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Plastik, polyamid v.b üniteler kullanılmayacaktır

- Kullanılacak 24 Vluk selenoidler altlarında ısıyı alıcı aliminyum parçalar bulunacaktır.

- Mekanizma üzerinde kullanılan bütün vida,somun v.b malzemeler paslanmaz olacaktır.

- Turnike giriş yönünde ön kısmında ve çıkış yönünde arka kısmında giriş-çıkış göstergeleri bulunacak ve bu göstergeler kapak üzerinde olmayacaktır.

- Turnike kapakları menteşeli bir yapıya sahip olmalıdır.

- Turnike kontrol kartında 1 adet ,232,1 adet 485 haberleşme  girişleri olacaktır.

- Turnike kontrol kartı 2 adet ınput , 2 adet output kontak girişleri olmalıdır

- Turnike kontrol kartı üzerinde sesli buzzer olmalıdır.

- Kart çıkışındaki selenoid çıkışları ; NO  ve NC pozisyonları kart üzerindeki dip siwchlerle ayarlanabilmelidir.

- Turnike kontrol kartı üzerinde , sayaç , feedback ve acil çıkış kontak uçları olmalıdır.

- Turnikeler hava şartları göz önünde bulundurulmak kaydı ile dış ortamda hizmet verecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

- Turnike içerisindeki tüm dişli ve mekanik aksamlar, uzun süre yağlama gerektirmeyecek şekilde imal edilmiş olmalı ve sessiz çalışmalıdır.

- Üretici Firmaya ait  Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.

- Üretici firmaya ait ISO-9001 Kalite belgesi olmalıdır.

- Üretici firmaya ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

PARMAK İZİ – KART OKUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Smack Finger, algoritmasıyla dünya birincisi olan parmak izi ve kartlı geçiş sistemlerimiz Türkiye şartlarına göre üretilmiş olup üyenin 10 parmağıda tanımlanabildigi ip tabanlı olup Üye Takip giriş çıkışlarında turnike sistemlerinde ve access kontrol cihazıdır.

|  | * Algoritmasıyla Dünya 1'incisi * Kapı sistemlerinde giriş çıkışlarda kullanılır * Kendi içinde access kontrole sahip * Parmak izi + Kart + Şifre olarak kullanılır * 3000 parmak izi kayıt kapasitesi * 3000 kart kapasitesi * Türkiye Şartları Göre Üretilmiş * Renkli Ekran , Kristal sensör * Parmak izi tanıma hızı 0,1 saniyenin altında * Parmak izi kapasitesi 3.000, 4.000, 5.000 olarak arttırılabilir * Hareket log kapasitesi 100.000 |
| --- | --- |